ООО «Завод «Синергия»

614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57

Тел.: (342) 267-02-14, 267-42-68, 267-29-88

Тел./факс: (342) 267-42-02

УСТАНОВКА НАСОСНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

СИН31.34

Паспорт

СИН31.34.00.000-04 ПС

2012

##### Содержание

| 1 Общие сведения об изделии ……………………………………………………... 2 Основные технические данные ............................................................….............. 3 Комплектность ................................................................................................……. 4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика) ..… 5 Консервация ....................................................................................................……. 6 Свидетельство о приемке ................................................................................…… 7 Сведения о наработках ……………………………………………………...……. 8 Учет технического обслуживания ………………………………………………. 9 Результаты технического освидетельствования ……………………………….. 10 Сведения о рекламациях ……………………………………………….………. 11 Сведения о произведенных ремонтах …………………………………………. 12 Замечания и предложения по усовершенствованию конструкции ………….. | 3 3 5 10 11 12 13 14 15 17 18 19 |
| --- | --- |

#### 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Установка насосная универсальная (далее – насосная установка) предназначена для нагнетания жидких сред при гидравлическом разрыве пластов, гидропескоструйной перфорации, промывке песчаных пробок, большеобъемной закачке кислоты и других промывочно-продавочных работах в нефтяных, газовых и прочих скважинах.

1.2 Насосная установка используется в составе комплекса оборудования для освоения и ремонта скважин.

1.3 Насосная установка предназначена для работы в умеренно холодном II4 и умеренном II5 климатических районах по ГОСТ 16350-80. Климатическое исполнение УХЛ2.1 по ГОСТ 15150-60.

1.4 Исполнение – невзрывозащищенное.

| 1.5 Сведения о сертификате соответствия: |
| --- |
| номер сертификата срок действия орган по сертификации | № С-RU.НО05.В.00006 с 01.12.2010 по 01.12.2015 РОСС RU.0001.11НО05 ННП «НПО «Буровая техника»-Пермь ВНИИБТ-сертификат». |

###### 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| 2.1 Шифр насосной установки | СИН31.34.00.000-04 |
| --- | --- |
| 2.2 Шасси транспортного средства | Камаз-63501 |
| 2.2.1 Двигатель шасси | 740.50 |
| 2.2.2 Мощность двигателя номинальная кВт (л.с.) | 264 (360) |
| 2.2.3 Коробка передач | ZF 16S151 |
| 2.2.4 Передаточные отношения передач | см. руководство по эксплуатации шасси |
| 2.3 Полезная гидравлическая мощность установки, кВт (л. с) | 625 (850) |
| 2.4 Наибольшее давление нагнетания, МПа: |  |
| - насоса СИН31 | 32 |
| - насоса СИН32 | 32 |
| 2.5 Наибольшая идеальная подача л/с: |  |
| - насоса СИН31 | 27,6 |
| - насоса СИН32 | 20,3 |
| 2.6 Силовая установка |  |
| 2.6.1 Двигатель | ЯМЗ-Э8502.10-05 |
| 2.6.2 Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 588 (800) |
| 2.6.3 Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1000-2000 |
| 2.6.4 Вместимость топливного бака, л | 450 |
| 2.6.5 Система запуска | электростартером |
| 2.6.6 Тип аккумуляторов | 6СТ-190 |
| 2.6.7 Напряжение питания, В | 24 |

| 2.7 Привод насоса высокого давления СИН31 | от автономного дизельного двигателя через промежуточный вал, гидромеханическую коробку передач и пальцевую муфту |
| --- | --- |
| 2.8 Привод насоса высокого давления СИН32 | от двигателя шасси через коробку передач, раздаточную коробку, КОМ и карданную передачу |
| 2.9 Насос высокого давления 2.9.1 Тип | СИН31.00.01.100.000-05 трехплунжерный |
| 2.9.2 Диаметр плунжера, мм 2.10 Насос высокого давления 2.10.1. Тип 2.10.2 Диаметр плунжера, мм | 125 СИН32.00.100.000-03 трехплунжерный 125 |
| 2.11 Коробка передач | СИН31.02.17.00.000 |
| 2.11.1 Тип 2.11.2 Передаточные отношения передач: - нулевая | гидромеханическая шестискоростная 44,6 |
| - первая | 24,0 |
| - вторая | 19,0 |
| - третья | 15,2 |
| - четвертая | 11,1 |
| - пятая | 8 |
| 2.12 Редуктор | СИН32.00.200.000 |
| 2.12.1 Тип | планетарно-цилиндрический |
| 2.12.2 Передаточное отношение | 12,78 |
| 2.13 Манифольд |  |
| 2.13.1 Условный проход приемной линии, мм | 150 |
| 2.13.2 Условный проход напорной линии, мм | 50 |
| 2.13.3 Максимальное допустимое давление в приемной линии, МПа | 0,3 |
| 2.13.4 Предохранительный клапан | регулируемый многоразового использования СИН138.000 |
| 2.13.5 Общая длина вспомогательного трубопровода, м, не менее | 30 |
| 2.13.6 Объем емкости, м3 2.14 Системы смазки КШМ трехплунжерных насосов | 2,0 принудительные под давлением |
| 2.14.1 Насос шестеренный | типа НШ |
| 2.14.2 Объем масла, заливаемого в картер трехплунжерного насоса СИН31, л 2.14.3 Объем масла, заливаемого в картер трехплунжерного насоса СИН32, л | см. руководство по эксплуатации насоса см. руководство по эксплуатации насоса |
| 2.14.4 Марка масла, используемого для смазки трехплунжерного насоса | см. руководство по эксплуатации насоса |
| 2.15 Управление насосной установкой | с пульта управления |

| 2.16 Автоматические блокировки (останов, световая и звуковая сигнализация) и световая сигнализация | - по превышению температуры охлаждающей жидкости верхнего двигателя, - по падению давления масла в системе смазки верхнего двигателя, - исключающая одновременное включение двух передач КП СИН31.02.17.00.000; - по превышению максимальной уставки ЭКМ давления напора; - по падению давления масла в системе смазки насоса СИН31, - по падению давления масла в системе смазки насоса СИН32, - по падению давления масла в системе смазки КП; - по превышению температуры масла в редукторе |
| --- | --- |
| 2.17 Габаритные размеры, мм |  |
| (длина-ширина-высота) | 11000х2500х3990 |
| 2.18 Снаряженная масса, кг, не более, | 22800 |
| 2.19 Распределение снаряженной массы, кг |  |
| - на первую ось | 5400 |
| - на вторую ось | 5400 |
| - на третью ось | 6000 |
| - на четвертую ось | 6000 |
| 2.20 Разрешенная максимальная масса, кг | 26000 |
| 2.21 Рабочие характеристики насосной установки приведены в таблицах 1 и 2. |

# Таблица 1 - Характеристики насоса трехплунжерного СИН31

| Плунжер 125 мм |
| --- |
| Пере-дача | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обо- роты двига-теля | Обо- роты на-соса | Р, МПа | Q,л/с | Обо- роты на-соса | Р, МПа | Q,л/с | Обо-роты на-соса | Р, МПа | Q, л/с | Обо-роты на-соса | Р, МПа | Q, л/с | Обо-роты на- соса | Р, МПа | Q, л/с | Обо-роты на-соса | Р, МПа | Q, л/с |
| 1000 | 22,4 | 46 | 2,7 | 41,7 | 31 | 5,1 | 52,6 | 24 | 6,4 | 65,8 | 19 | 8,0 | 90,9 | 14 | 11,1 | 125,0 | 10 | 15,3 |
| 1100 | 24,7 | 46 | 3,0 | 45,8 | 32 | 5,6 | 57,9 | 25 | 7,1 | 72,4 | 20 | 8,9 | 100,0 | 14 | 12,3 | 137,5 | 10 | 16,9 |
| 1200 | 27,0 | 46 | 3,3 | 50,0 | 37 | 6,1 | 63,2 | 29 | 7,7 | 79,0 | 23 | 9,7 | 109,1 | 17 | 13,4 | 150,0 | 12 | 18,4 |
| 1300 | 29,0 | 46 | 3,5 | 54,2 | 45 | 6,6 | 68,4 | 36 | 8,4 | 85,5 | 28 | 10,5 | 118,2 | 20 | 14,5 | 162,5 | 15 | 19,9 |
| 1400 | 31,4 | 46 | 3,8 | 58,3 | 46 | 7,1 | 73,7 | 36 | 9,0 | 92,1 | 29 | 11,3 | 127,3 | 21 | 15,6 | 175,0 | 15 | 21,5 |
| 1500 | 33,6 | 46 | 4,1 | 62,5 | 46 | 7,6 | 79,0 | 36 | 9,7 | 98,7 | 29 | 12,1 | 136,4 | 21 | 16,7 | 187,5 | 15 | 23,0 |
| 1600 | 35,9 | 46 | 4,4 | 66,7 | 45 | 8,2 | 84,2 | 36 | 10,3 | 105,3 | 28 | 12,9 | 145,5 | 20 | 17,8 | 200,0 | 15 | 24,6 |
| 1700 | 38,1 | 46 | 4,6 | 70,8 | 44 | 8,7 | 89,5 | 35 | 11,0 | 111,8 | 28 | 13,7 | 154,6 | 20 | 19,0 | 212,5 | 14 | 26,1 |
| 1800 | 40,4 | 46 | 4,9 | 75,0 | 44 | 9,2 | 94,7 | 34 | 11,6 | 118,4 | 27 | 14,5 | 163,6 | 20 | 20,1 | 225,0 | 14 | 27,6 |
| 1900 | 42,6 | 46 | 5,2 | 79,2 | 43 | 9,7 | 100,0 | 34 | 12,3 | 125,0 | 27 | 15,3 | 172,7 | 19 | 21,2 | - | - |  |
| 2000 | 44,8 | 46 | 5,5 | 83,3 | 42 | 10,2 | 105,3 | 33 | 12,9 | 131,6 | 26 | 16,1 | 181,8 | 19 | 22,3 | - | - |  |
| * ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕННЫЙ РЕЖИМ работы для трехплунжерного насоса при числе ходов плунжера свыше 250 мин-1. |
| Примечание - Расходы и давления приведены теоретические для жидкости с плотностью 1 г/см3. |

# Таблица 2 - Характеристики насоса трехплунжерного СИН32

| Плунжер 125 мм |
| --- |
| Пере-дача | IV L | V L | VI L | VII L | IIX L | IIX S |
| Обо- роты двига-теля | Обо- роты на-соса | Р, МПа | Q,л/с | Обо- роты на-соса | Р, МПа | Q,л/с | Обо-роты на-соса | Р, МПа | Q, л/с | Обо-роты на-соса | Р, МПа | Q, л/с | Обо-роты на- соса | Р, МПа | Q, л/с | Обо-роты на-соса | Р, МПа | Q, л/с |
| 1000 | 24,8 | 32 | 2,0 | 37,6 | 32 | 3,0 | 54,5 | 25 | 4,3 | 79,3 | 17 | 6,3 | 113,4 | 12 | 9,0 | 135,0 | 10 | 10,7 |
| 1100 | 27,2 | 32 | 2,2 | 41,3 | 32 | 3,3 | 60,0 | 26 | 4,7 | 87,2 | 18 | 6,9 | 124,7 | 12 | 9,9 | 148,5 | 10 | 11,7 |
| 1200 | 29,7 | 32 | 2,4 | 45,1 | 32 | 3,6 | 65,4 | 27 | 5,2 | 95,2 | 18 | 7,5 | 136,1 | 13 | 10,8 | 161,9 | 11 | 12,8 |
| 1300 | 32,2 | 32 | 2,5 | 48,8 | 32 | 3,9 | 70,9 | 28 | 5,6 | 103,1 | 19 | 8,1 | 147,4 | 13 | 11,6 | 175,4 | 11 | 13,9 |
| 1400 | 34,7 | 32 | 2,7 | 52,6 | 32 | 4,2 | 76,3 | 29 | 6,0 | 111,0 | 20 | 8,8 | 158,7 | 14 | 12,5 | 188,9 | 11 | 14,9 |
| 1500 | 37,1 | 32 | 2,9 | 56,3 | 32 | 4,5 | 81,8 | 28 | 6,5 | 119,0 | 19 | 9,4 | 170,1 | 13 | 13,4 | 202,4 | 11 | 16,0 |
| 1600 | 39,6 | 32 | 3,1 | 60,1 | 32 | 4,8 | 87,2 | 27 | 6,9 | 126,9 | 18 | 10,0 | 181,4 | 13 | 14,3 | 215,9 | 11 | 17,1 |
| 1700 | 42,1 | 32 | 3,3 | 63,8 | 32 | 5,0 | 92,7 | 26 | 7,3 | 134,8 | 18 | 10,7 | 192,7 | 12 | 15,2 | 229,4 | 10 | 18,1 |
| 1800 | 44,6 | 32 | 3,5 | 67,6 | 32 | 5,3 | 98,2 | 25 | 7,8 | 142,7 | 17 | 11,3 | 204,1 | 12 | 16,1 | 242,9 | 10 | 19,2 |
| 1900 | 47,0 | 32 | 3,7 | 71,4 | 32 | 5,6 | 103,6 | 23 | 8,2 | 150,7 | 16 | 11,9 | 215,4 | 11 | 17,0 | 256,4 | 9 | 20,3 |
| 2000 | 49,5 | 32 | 3,9 | 75,1 | 32 | 5,9 | 109,1 | 22 | 8,6 | 158,6 | 15 | 12,5 | 226,8 | 10 | 17,9 | * | * | * |
| * ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕННЫЙ РЕЖИМ работы для трехплунжерного насоса при числе ходов плунжера свыше 250 мин-1. |
| Примечание - Расходы и давления приведены теоретические для жидкости с плотностью 1 г/см3. |

2.22 Допустимые отклонения массы ±2,5%; габаритных размеров ±2,5%; давления ±2,5%; подачи -20%; числа оборотов ±2,5%;

2.23 Насосная установка должна пройти 50-ти часовую обкатку. В период обкатки давление не должно превышать 75% от указанного в таблицах 1 и 2.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| 3.1 Комплект поставки |  |
| --- | --- |
| 3.1.1 Установка в собранном виде | 1 шт. |
| со следующими, уложенными в транспортное положение, составными частями и принадлежностями: |  |
| - тройник 2( СИН08.00.000 | 1 шт. |
| - переходник 2(-4( СИН12.05.000 | 1 шт. |
| - тройник 4((ш) СИН12.22.000 | 2 шт. |
| - переходник 4((г)-4((г) СИН12.23.000 | 1 шт. |
| - переходник 4((г)-2((г) СИН12.24.000 | 1 шт. |
| - колено шарнирное СИН111.000 (Ру70 МПа) | 6 шт. |
| - колено шарнирное устьевое СИН121.000 | 1 шт. |
| - шланг напорный СИН35.01.03.09.000-01 | 1 шт. |

| - манометр ДМ 8008 Вуф., исп.1, 0…40 кгс/см2-2,5 гидрозап. | 1 шт. |
| --- | --- |
| - манометр ДМ 8008 Вуф, исп.2, 0…600 кгс/см2-1,5 гидрозап. | 1 шт. |
| - вилка внешнего запуска ПС315 | 1 шт. |
| - фара 78.3711.201 (фара ФГ16-К3711 ТУ 37.003-517-81)* | 2 шт. |
| - USB-Flash накопитель | 1 шт. |
| - башмак противооткатный 53205-3927010 (башмак противооткатный 9674-3927010)* | 2 шт. |
| - предупреждающий треугольник по ГОСТ Р41.27-2001 | 1 шт. |
| - огнетушитель по ТУ 4854-177-21352393-96 | 2 шт. |
| - аптечка автомобильная по ТУ 9398-001-10973749-2002 | 1 шт. |
| 3.1.2 Запасные части, инструмент, приспособления: |  |
| - комплект ЗИП к насосу трехплунжерному СИН31.00.01.100.000-05 (согласно паспорту на насос) | 1 компл. |
| - комплект ЗИП к насосу трехплунжерному СИН32.00.100.000-03 (согласно паспорту на насос) | 1 компл. |
| - запасные части к манифольду: |  |
| 1) диафрагма СИН26.106 | 3 шт. |
| 2) манжета СИН31.300.021 (Dу50 мм) | 5 шт. |
| 3) кольцо 067-075-46-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | 5 шт. |
| 4) кольцо 108-115-46-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | 5 шт. |
| 5) кольцо 135-145-46-2-3 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | 5 шт. |
| 6) кольцо 185-195-46-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | 5 шт. |
| - сигнализатор давления 2702.3829 | 1 шт. |
| - сигнализатор давления ММ111Д ТУ 311-00225621.151-93 | 1 шт. |
| - сигнализатор температуры ТМ-100В ТУ 311-00225621.154-93 | 1 шт. |
| - комплект ЗИП к двигателю ЯМЗ-Э8502.10-05 (согласно сопроводительной документации на двигатель) | 1 компл. |
| - комплект ЗИП к шасси транспортного средства (согласно сопроводительной документации шасси) | 1 компл. |
| Дополнительные комплекты ЗИП поставляются по отдельному договору. Состав комплектов согласовывается с заводом-изготовителем. |
| 3.1.3 Эксплуатационная документация: |  |
| - паспорт на насосную установку СИН31.34.00.000-04 ПС | 1 экз. |
| - руководство по эксплуатации насосной установки СИН31.34.00.000-04 РЭ | 1 экз. |
| - комплект документации на трехплунжерный насос согласно паспорту СИН31.00.01.100.000 ПС | 1 компл. |
| - комплект документации на насос с редуктором согласно паспорту СИН32.00.400.000 ПС | 1 компл. |
| - паспорт-сопроводитель на манифольд приемный СИН31.34.41.000-04 | 1 экз. |
| - паспорт-сопроводитель на манифольд напорный СИН31.34.42.000-04 | 1 экз. |
| - паспорт-сопроводитель на трубопровод вспомогательный (СИН31.800.000-07 - 5 шт., СИН31.800.000-08 - 7 шт.) | 1 экз. |

________________________

*Допускается замена на изделия указанные в скобках.

| - паспорт и руководство по эксплуатации на заслонку шиберную СИН100.13.000 | 7 экз. |
| --- | --- |
| - паспорт и руководство по эксплуатации на заслонку шиберную СИН100.07.000-02 | 6 экз. |
| - паспорт и руководство по эксплуатации на колено шарнирное СИН111.000 | 6 экз. |
| - паспорт и руководство по эксплуатации на колено шарнирное устьевое СИН121.000 | 1 экз. |
| - паспорт и руководство по эксплуатации на кран шаровой СИН114.000 | 1 экз. |
| - паспорт и руководство по эксплуатации на устройство дроссельно-запорное СИН127.000-01 | 2 экз. |
| - паспорт и руководство по эксплуатации на клапан обратный СИН130.000-01 | 2 экз. |
| - паспорт и руководство по эксплуатации на клапан предохранительный СИН138.000 | 1 экз. |
| - паспорт и руководство по эксплуатации на фильтр щелевой СИН142.000 | 1 экз. |
| - паспорт транспортного средства | 1 экз. |
| - справка-счет - акт о переоборудовании транспортного средства | 1 экз. 1 экз. |
| 3.1.4 Документация покупных изделий: |  |
| - паспорт на батарею аккумуляторную 6СТ-190 | 2 экз. |
| - комплект документации на двигатель ЯМЗ Э8502.10-05 | 1 компл |
| - сертификат пожарной безопасности на искрогаситель ИГС-75 | 1 экз. |
| - паспорт на коробку передач СИН31.48.002СБ-3 | 1 экз. |
| - паспорт на манометр ДМ 8008 Вуф., исп.1, 0…40 кгс/см2-2,5 гидрозап. (манометр ДМ 2005-ф Ву, исп.V, 0…1000 кгс/см2-1,5 гидрозап*) | 1 экз. |
| - паспорт на манометр ДМ 8008 Вуф., исп.V, 0…600 кгс/см2-1,5 гидрозап. | 1 экз. |
| - комплект документации на механизм электрический однооборотный МЭО-25/63-0,25М-99-У3.1(У2) (согласно паспорту на механизм) | 1 компл. |
| - паспорт на преобразователь давления измерительный ЗОНД-10-ИД-1010; 0-1000 кгс/см2; 4-20 мА; 1 ТУ 4212-006-17728013-94 | 1 экз. |
| - руководство по эксплуатации и обслуживанию подогревателя Thermo E 200/320 | 1 экз. |
| - инструкция по монтажу расходомера «Взлет ЭМ Профи-222А» | 1 экз. |
| - инструкция по монтажу расходомера турбинного ТПРГ 50-2 | 1 экз. |
| - комплект документации на шасси транспортного средства | 1 компл. |
| 3.1.5 Заправочные емкости установки при поставке заполняются маслом: |  |
| - масло моторное ЛУКОЙЛ-Супер (SAE 15W-40, API CF-4/SG) (система смазки двигателя) | 65 л |
| - масло трансмиссионное ТСЗп-8 ТУ 38.1011280-89 (масляный бак системы управления коробкой передач) | 65 л |

________________________

*Допускается замена на изделия указанные в скобках.

| - масло моторное М-14В2 ГОСТ 12337-84 (картер трехплунжерного насоса СИН31) - масло моторное М-14В2 ГОСТ 12337-84 (картер трехплунжерного насоса СИН32) | 50 л 35 л |
| --- | --- |
| 3.1.6 Система охлаждения двигателя при поставке заполняется охлаждающей жидкостью Тосол А 40 М ТУ 6-57-95-96 | 130 л |
| 3.2 Детали с ограниченным ресурсом, срок службы которых зависит от условий эксплуатации: |
| - детали манифольда: |
| 1) диафрагма СИН26.106; |
| 2) манжета СИН31.300.021; |
| 3) кольцо 067-075-46-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73; |
| 4) кольцо 108-115-46-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73; |
| 5) кольцо 109-115-36-2-3 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73; 6) кольцо 135-145-46-2-3 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73; 7) кольцо 185-195-46-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73; |
| - детали клапана предохранительного (согласно паспорту на предохранительный клапан); |
| - детали насоса трехплунжерного СИН31.00.01.100.000-05 (согласно паспорту на насос); |
| - детали насоса трехплунжерного СИН32.00.100.000-03 (согласно паспорту на насос); |
| - детали запорной арматуры (согласно паспортам на соответствующие изделия); |
| - детали щелевого фильтра (согласно паспорту на фильтр); |
| - ремень Monark 13/12,5х1235LА. |

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ,

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1 Ресурсы, сроки службы и хранения

4.1.1 Ресурс насосной установки до первого капитального ремонта составляет не менее 4000 моточасов.

4.1.2 Срок службы насосной установки – 6 лет, при этом срок хранения насосной установки на открытых площадках до пуска в эксплуатацию не должен превышать трех месяцев в упаковке предприятия-изготовителя.

4.1.3 Указанные ресурс, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

4.2 Гарантийные обязательства

4.2.1 Гарантийный срок на насосную установку составляет 12 месяцев с момента подписания изготовителем акта о выполнении пусконаладочных работ, но не более                    18 месяцев с момента поставки насосной установки.

4.2.2 Изготовитель гарантирует:

- соответствие насосной установки требованиям конструкторско-технологической документации, с учетом изменений конструкции по требованиям потребителя;

- надежную и безаварийную работу насосной установки при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации насосной установки, указанных в руководстве по эксплуатации, а также использования запасных частей, произведенных изготовителем насосной установки;

- безвозмездное устранение в кратчайшие сроки, обнаруженных дефектов, замену деталей, вышедших из строя в течение гарантийного срока по вине изготовителя.

4.2.3 Гарантийные обязательства не распространяются на сменные детали, уплотнения, резинотехнические изделия, срок службы которых зависит от условий эксплуатации (см. п.3.2).

4.2.4 Гарантийные сроки на покупные изделия устанавливаются в соответствии со стандартами или техническим условиям на эти изделия, но не более гарантийного срока на насосную установку.

4.2.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ПРОИЗВОДИТЬ РАЗБОРКУ И РЕВИЗИЮ УЗЛОВ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАБОТ СВЯЗАННЫХ С ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И ЗАМЕНОЙ ДЕТАЛЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ РЕСУРСОМ.

4.2.6 Гарантийное обслуживание насосной установки производится при предоставлении паспорта на насосную установку со всеми прилагаемыми паспортами на комплектующие.

4.2.7 Гарантийные обязательства на насосную установку прекращаются в случаях:

- нарушения правил эксплуатации, транспортирования, хранения, монтажа насосной установки;

- использования насосной установки не по прямому назначению;

- причинения вреда насосной установке в результате умысла или грубой неосторожности, противоправных действий третьих лиц;

- эксплуатации насосной установки персоналом не прошедшим инструктаж и итоговую аттестацию у изготовителя;

- ввода насосной установки в эксплуатацию без проведения пусконаладочных работ изготовителем;

- использования запасных частей, произведенных не изготовителем насосной установки.

5 КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Установка насосная универсальная СИН31.34.00.000 ____ заводской номер ________, изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей  технической документацией и признана годной для эксплуатации.

# Номер шасси транспортного средства __________________________

Номер двигателя _____________________________________________________

##### Начальник ОТК

МП _______________________________         _______________________________

личная подпись 		расшифровка подписи

_______________________________

год, месяц, число

Руководитель

предприятия

_______________________________

обозначение документа,

по которому производится поставка

МП ________________________________       _______________________________

личная подпись				         расшифровка подписи

____________________________________

год, месяц, число

### Предпродажная подготовка проведена ____________________________________

год, месяц, число

##### _________________________________     ________________     _____________________

Должность ответственного за проведение предпродажной подготовки

личная подпись                   расшифровка подписи

### Отметка ОТК _____________________________________        МШ

подпись, дата, фамилия

7 СВЕДЕНИЯ О НАРАБОТКАХ

| Дата | Количество отработанных часов |
| --- | --- |

8 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Нара-ботка с начала эксплу-атации | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись выполнившего работу | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

9.1 Испытания на прочность приемной линии манифольда

| Дата | Давление, МПа | Время, мин | Результат | Заключение о годности | Подпись, печать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2 Испытания на герметичность приемной линии манифольда

| Дата | Давление, МПа | Время, мин | Результат | Заключение о годности | Подпись, печать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.3 Испытания на прочность напорной линии манифольда

| Дата | Давление, МПа | Время, мин | Результат | Заключение о годности | Подпись, печать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.4 Испытания на герметичность напорной линии манифольда

| Дата | Давление, МПа | Время, мин | Результат | Заключение о годности | Подпись, печать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Порядок предъявления рекламаций

10.1.1 Рекламационный акт составляется потребителем совместно с представителем предприятия-изготовителя или, в случае неявки его в установленный срок, с представителем другой сторонней организации.

10.1.2 Форма акта-рекламации:

а) город

б) предприятие

в) почтовый адрес

г) шифр насосной установки

д) железнодорожный адрес

е) завод-изготовитель

ж) номер насосной установки (заводской)

з) номер насосной установки (инвентарный)

и) наименование дефектного узла

наименование дефектной детали

к) фамилии лиц, подписавших свидетельство о приемке и консервации                        насосной установки

л) время получения насосной установки с завода

время начала эксплуатации

м) с начала эксплуатации или с момента поставки на насосную установку детали (узла) из запасных частей (при рекламации на запасные части) установка

выработала______________часов

при давлении_______________кгс/см2

н) время обнаружения преждевременного износа, поломки или аварии

20       г.  месяца __________________  числа______

о) фамилия моториста-водителя ___________________

и стаж работы ________________________________

п) моторист-оператор ____________________________

допущен к работе приказом № __________________

от "_______"____________________________20      г.

имеет диплом (удостоверение) __________________

является оператором __________________________

разряда ______________________________________

р) описание обнаруженного преждевременного износа, поломки или аварии ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

с) причина преждевременного износа, поломки или аварии по заключению комиссии __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

т) насосная установка подлежит восстановлению средствами хозяйства, на месте,                                 в ремонтной мастерской (ненужное зачеркнуть)

у) в насосной установке следует заменить или отремонтировать следующие узлы или детали _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

10.1.3 В случае ремонта изделия, произведенного потребителем, вместе с актом направляется карточка  ревизии изделия.

10.1.4 Акты, составленные без соблюдения указанных правил и требований не принимаются.

11 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВЕДЕННЫХ РЕМОНТАХ

| Дата | Вид произведенного ремонта |
| --- | --- |

12 ЗАМЕЧАHИЯ И ПРЕДЛОЖЕHИЯ ПО

УСОВЕРШЕHСТВОВАHИЮ КОHСТРУКЦИИ

| № п/п | Выявленные неисправности, предложения по усовершенствованию конструкции установки | Коли-чество нарабо-танных часов | Принятые меры по устранению | Подпись, (Ф.И.О.), дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |